## Slide 1
2026年 夏期 進捗報告
急傾斜地崩壊危険区域の自動抽出
U-Net の内部をどこまで触れば精度が上がるのか —— 29条件の実験で確かめた
29
学習した条件
8
自作した構造
4
評価の軸
62,717
評価したタイル
広島県で学習・島根県で汎化を検証

## Slide 2
全体像
夏期にやったこと — 3つの柱
2
1
評価のしかたを作った
面積（画素）だけでなく「箇所数」で数える評価を設計・実装した。飲み込み問題を定量化し、被覆方式を採用。
2
29条件を学習・評価した
既存6構造の比較に加え、U-Net の内部を触る構造改良を8種類自作して学習した。損失関数と入力の与え方も振った。
3
なぜ効かないかを診断した
失敗タイルの性質、層ごとの活性、受容野を測り、律速がモデルの表現力ではないことを突き止めた。
結論 学習側の改良は8本試して1本も出発点を超えず、効いたのは推論のやり方を変えることだけだった。
問題はモデルの表現力ではなく、128×128 のタイルに切って与えるという「問題の立て方」の側にあった。

## Slide 3
全体像
夏期にやったこと
2
1
評価のしかたを作った
面積（画素）だけでなく「箇所数」で数える評価を設計・実装した。飲み込み問題を定量化し、被覆方式を採用。
2
改良モデルで学習・評価した
既存6構造の比較に加え、U-Net の内部を触る構造改良を8種類自作して学習した。損失関数と入力の与え方も振った。
3
なぜ効かないかを診断した
失敗タイルの性質、層ごとの活性、受容野を測り、律速がモデルの表現力ではないことを突き止めた。

## Slide 4
前提
使ったデータ
3
38,148
広島県 全タイル
14,816
警戒区域を含む
23,332
背景のみ
24,569（全タイル）
島根県（汎化検証）
タイルの仕様
・128 × 128 画素／1辺 573 m（4.48 m/画素）
・格子間隔 経度 0.00625° × 緯度 0.00416667°
・重複なく県全体を覆い、8近傍が揃うタイルは 93.9%
学習・評価の分け方
・6 : 2 : 2（train_test_split, random_state=42）
・広島テスト 2,964枚／正解の箇所 8,977個
・1タイルあたり平均 3.03箇所。島根は全24,569枚
広島で学習し、一度も学習に使っていない島根県で汎化を見る。島根の値が広島より一段低いのは、県が変わると地形の出方が変わるため。

## Slide 5
前提
入力は3種類 — 地形量と航空写真
4
SAM
傾斜量
DEM から計算した傾斜角。急斜面がそのまま信号になる
DEM
標高
生の標高値。傾斜は CNN に学ばせる
APM
航空写真
RGB 3チャネル。植生・造成・宅地の手がかり
入力の組み合わせ | 広島 面積F | 広島 箇所F | 島根 面積F
SAM のみ（航空写真なし） | 0.5688 | 0.5386 | 0.3623
DEM のみ（航空写真なし） | 0.5928 | 0.5414 | 0.3482
SAM + 航空写真 | 0.6727 | 0.6506 | 0.5381
DEM + 航空写真 | 0.6744 | 0.6362 | 0.5485
航空写真を足すと広島の面積F が +0.08〜0.10、島根では +0.18〜0.20 上がる。この「入力を増やす」効き方が、以降のどの学習側の工夫よりも大きい。

## Slide 6
第1章 ①
面積評価だけでは足りない
6
物体検出で普通に使う「IoU でしきい値判定して1対1に対応づける」方式は、この課題では2つの落とし穴があった。
飲み込み
近接した正解を1つの予測がまとめて覆うと、1対1ではそのうち1個しか TP にできず、残りは見逃し扱いになる。
833
2個以上を覆う予測
1,803
飲み込まれた正解（20.1%）
8
1予測が覆う最大数
IoU が構造的に上がらない
正解が小さいと、少しのずれで IoU が 0.3 を割る。100px 未満が 1,984個（22%）あり、そこは最良 IoU 平均が 0.159 しかない。
0.388
正解ごとの最良 IoU 平均
0.159
100px 未満での平均
22%
100px 未満の割合
飲み込まれた正解は、実際には予測にほぼ覆われている（被覆 ≥0.5 を 89.9% が通過）のに、IoU では 37.7% しか通らない。

## Slide 7
第1章 ②
採用した評価 — 被覆方式
7
判定の決め方
正解を検出できた
⇔ 正解の 50% 以上が予測に覆われている
予測が的中した
⇔ 予測の 30% 以上が正解に当たっている
固定したしきい値
・連結性 8近傍（4近傍でも 0.6504 対 0.6506 でほぼ不変）
・最小サイズ 10px（100px にすると 0.6506 → 0.6996 と大きく動くため固定）
対応づけ方式 | 箇所Recall | 箇所Precision | 箇所F値
被覆（0.5 / 0.3）← 本表に出す値 | 0.6188 | 0.6858 | 0.6506
被覆（0.3 / 0.3） | 0.6632 | 0.6858 | 0.6743
IoU 多対1（0.3） | 0.5068 | 0.5617 | 0.5329
IoU 厳密1対1（0.3） | 0.4998 | 0.5590 | 0.5277
同じ予測でも方式を変えると箇所F が 0.53〜0.67 まで動く。どの方式で測った値かを書かずに精度を比べることはできない。以降の箇所F はすべて被覆（0.5 / 0.3）。

## Slide 8
第1章 ③
評価の軸を4つに整理した
8
1
面積評価
画素単位の Recall / Precision / F値。従来から使っている指標。
2
箇所数評価
かたまり単位で数える。被覆方式。行政の単位に近い。
3
境界評価
タイル中央 96×96 だけで測る。外周の切れ端の影響を外す。
4
オーバーラップ推論
3×3近傍を貼り合わせ、64px ずつずらした9窓で推論して統合する。
①②は「何を数えるか」、③④は「どこを・どう推論するか」の軸。④は学習をやり直さず、すべての重みに後から掛けられる。
この④が、結果として唯一はっきり効いた施策になった（第5章）。

## Slide 9
第2章 ①
ベースになる構造 — 2枝 U-Net（Final 融合）
10
地形量と航空写真を別々のエンコーダで符号化し、ボトルネックで初めて連結する。各解像度のスキップ接続は、両枝を連結してデコーダに渡す。
128×128 64ch
128×128 64ch
64×64 128ch
64×64 128ch
32×32 256ch
32×32 256ch
16×16 512ch
16×16 512ch
傾斜量
航空写真
ボトルネック
8×8 1024ch
128×128 64ch
64×64 128ch
32×32 256ch
16×16 512ch
アップサンプリング
出力 128×128 1ch
点線＝スキップ接続。両枝を連結して渡す。赤い線が skip2 で、第3章の改良はここを触る。
この構造が出発点 FinalFusion_SAM_APM（43.58M・面積F 0.6727 / 箇所F 0.6506）。以降の比較はすべてこれを基準にする。

## Slide 10
第2章 ②
既存6構造の比較（広島・警戒あり2,964枚）
11
Chart: 
| Early 融合 | Middle 融合 | Final 融合 | Attention | TransUNet | 拡張あり Final
面積F | 0.6363 | 0.6721 | 0.6727 | 0.6763 | 0.6728 | 0.6974
箇所F | 0.6023 | 0.6547 | 0.6506 | 0.6545 | 0.6459 | 0.6642
入力の融合位置だけが効いた
エンコーダの入口で足す Early 融合は明確に悪い（−0.036）。Middle 以降は 0.672〜0.676 に収まり差がつかない。
注意機構・Transformer・パラメータ量は効かない
TransUNet は 94M（Final の2.2倍）あるのに 0.6728 で同じ。パラメータを増やしても伸びない。
既存4構造（Middle / Final / Attention / Trans）は 0.672〜0.681 の帯に収まる。この帯の幅が、以降「効いた」と言えるかどうかの基準になる。

## Slide 11
第2章 ③
データ拡張だけが過学習を解いた
12
条件群 | 最良エポックの位置 | 訓練F1 − 検証F1 | 最良 検証F1
拡張なし（15条件） | 全体の 2.6〜7.3% | 0.33 〜 0.39 | 0.62 〜 0.69
拡張あり（3条件） | 全体の 69〜90% | 0.098 〜 0.101 | 0.691 〜 0.695
拡張なしの条件は、学習の最初の数%で検証F1 がピークに達し、あとは訓練F1 だけが伸びていく。訓練と検証の差 0.33〜0.39 は、ほぼ暗記しているということ。
広島では効く
面積F 0.6727 → 0.6974（+0.025）。既存構造の帯（0.672〜0.681）をはっきり抜ける唯一の学習側の施策。
島根には効かない
島根 面積F 0.5381 → 0.5409（+0.003）。過学習は解けているが、県をまたぐ汎化は改善しない。
過学習が解けても汎化しない、という形。つまり「広島を暗記していたから島根で落ちる」のではなく、島根が落ちる理由は別にある。

## Slide 12
第 3 章
U-Net の内部を触る構造を8種類自作した
13
既存構造の比較では差がつかなかったので、どの層に何を足せば
変わるのかを切り分けられる形で、自分で構造を作って試した。
8
自作した構造
3
触った場所
スキップ / ボトルネック / 統合
42.3M〜52.7M
パラメータ

## Slide 13
第3章 ①
自作した構造 — どこを触ったか
14
名称 | 触った場所 | 何をしたか | パラメータ
深層監督 1段 | skip2（64×64） | 存在マップの補助ヘッドを付け、1/2 の正解で教える | 43.73M
深層監督 3段 | skip1,2,3 | 128/64/32 の3段に監督を入れ、λ を段数で割る | 44.10M
監督Attention | skip2 | 存在マップを sigmoid に通し skip×(1+attn) で増幅 | 43.73M
同・ブランチ別 | skip2（枝ごと） | 地形量と航空写真で別のヘッドを持たせる | 43.73M
ASPP | skip2 | dilation 1/2/4/8 + 大域プーリングで受容野を広げる | 44.29M
出力ストライド 8 | ボトルネック | 8×8 ではなく 16×16 で計算（dilation=2 で補償） | 42.72M
出力ストライド 4 | ボトルネック | 32×32 まで上げる（未学習） | 42.32M
全スケール結合 | デコーダ全段 | 全解像度のスキップを各段に直接渡す（未学習） | 52.66M
最初の6つは学習・評価まで済み。出力ストライド4と全スケール結合は条件を作って実装・動作確認まで終えた段階（前の6つが効かなかったため優先度を下げた）。

## Slide 14
第3章 ②
仕組み — 深層監督と監督Attention
15
skip2（64×64・256ch）に小さなヘッドを足し、「ここに警戒区域があるか」を直接教える。出てきた存在マップの使い道が2つに分かれる。
skip2
64×64 ・ 256ch
補助ヘッド
Conv3×3 → BN → ReLU → Conv1×1
存在マップ
64×64 ・ 1ch
(a) 深層監督
正解を最大プーリングで 64×64 に
落としたものを教師にして損失を足す
（λ = 0.5）
(b) 監督Attention
sigmoid に通して
skip2 × (1 + 存在マップ)
でスキップを増幅する
デコーダへ
最大プーリングを使う理由
平均プーリングだと、1/2 に落とす段階で小さい箇所が薄まって消える。最大なら「そこに1画素でもあるか」が残る。
ブランチ別版（SupAttnPB）は、このヘッドを連結前に地形量と航空写真で別々に持たせたもの。既存の Attention 構造が枝ごとにゲートを持つ設計と揃う。
変調が x×(1+sigmoid) の残差型なので、増やす方向にしか働かない。これが次ページの副作用につながる。

## Slide 15
第3章 ③
結果 — 深層監督と監督Attention
16
前ページの仕組みを bg10 の上に足して学習した。比較はすべて bg10 基準。
施策 | 面積F | bg10 比 | 箇所F | bg10 比 | 予測/正解 面積
bg10（この系統の出発点） | 0.6636 | — | 0.6252 | — | 1.512
+ 深層監督 1段 | 0.6654 | +0.002 | 0.6404 | +0.015 | 1.598
+ 深層監督 3段 | 0.6654 | +0.002 | 0.6412 | +0.016 | 1.573
+ 監督Attention | 0.6671 | +0.004 | 0.6449 | +0.020 | 1.706
効いた：100〜3000px の見逃しが減る
監督を入れた段の解像度（64×64）で表現できるサイズに効く。100〜3000px で見逃しが計 −71箇所。50px 以下は 4×4 画素しかなく届かない。
悪化した：予測が塗り広がる
変調が x×(1+sigmoid) の残差型なので増幅方向にしか働かない。予測面積比 1.512→1.706。箇所F は稼げるが面積Precision を落とす。
段を3つに増やすと、1段版で効いていた改善がむしろ失われた。λ=0.5 を段数で割ったため 64×64 への配分が 0.5→0.167 に薄まったから。段を増やすなら総圧力も増やす必要がある。

## Slide 16
第3章 ④
仕組み — ASPP で受容野を広げる
17
補助ヘッドは Conv 3×3 だけで受容野は 26.9 m。飛び飛びに見る畳み込みを並べる。
skip2
64×64
1×1
9 m
3×3 d=2
45 m
3×3 d=4
81 m
3×3 d=8
152 m
大域プーリング
573 m
見える範囲
連結
1×1 で
256ch に戻す
＋
残差で skip2 に足す
なぜ dilation なのか
プーリングで広げると解像度が落ちる。dilation なら 64×64 のまま取れる。
81 m を強調している理由
箇所の典型サイズ（中央値 328px）が約 81 m 四方。d=4 の枝がそこを見る。
TransUNet の大域文脈はボトルネック（8×8）にあり、解像度を失ったあとに足している。dilation は解像度を保ったまま取るので別物。

## Slide 17
第3章 ⑤
結果 — ASPP は補助ヘッドだけを劇的に良くした
18
補助ヘッドは Conv 3×3 だけで、64×64 での受容野は 26.9 m しかない。典型的な箇所は1辺 81 m なので届いていない。dilation 1/2/4/8 と大域プーリングを足した。
 | 受容野 | Recall | Precision | F値
深層監督のみ | 26.9 m | 0.6200 | 0.5367 | 0.5754
+ ASPP | 573 m まで | 0.7139 | 0.6759 | 0.6944
補助ヘッド単体の性能（64×64 の存在マップ）
ところが本体の出力は変わらない
補助ヘッド F +0.119
本体の出力 面積F +0.009 のみ
+0.119
補助ヘッド単体の改善
+0.009
本体出力の改善
13倍
見合わない差
結論 スキップ接続の質を上げても、デコーダはそれを使わない。「文脈不足」という診断は正しかったが、文脈を足す場所が間違っていた。
逆方向からも確かめた。補助ヘッドの予測を本体出力に OR で統合すると、箇所Precision が 0.750 → 0.300 に崩壊した。信号はあるが鋭くない。

## Slide 18
第3章 ⑥
仕組み — ボトルネックの解像度を上げる（出力ストライド）
19
ボトルネックは 8×8 で、1画素が 71.7 m ある。300px 以下の箇所はここで1画素未満になる。プーリングを1段抜いて 16×16 で計算する。
従来
128×128
4.5 m
64×64
9.0 m
↓
32×32
17.9 m
↓
16×16
35.8 m
↓
8×8
71.7 m
↓
プーリング4回（↓ が1回ぶん）
ストライド8
128×128
4.5 m
64×64
9.0 m
↓
32×32
17.9 m
↓
16×16
35.8 m
↓
← pool4 を通さない
ただし、そのままでは受容野が半分になる
ボトルネックの畳み込みに dilation=2 を入れて補う（8×8 での 5画素 = 358 m → 16×16 で dilation 2 の 9画素 = 323 m）。もう 16×16 なので up4 の逆畳み込みは不要になり、チャネルを半分にする 1×1 に置き換える。
メモリは約4倍になる。出力ストライド4（32×32）も実装したが、ストライド8 が出発点を超えなかったので学習は保留している。

## Slide 19
第3章 ⑦
結果 — ボトルネックの解像度を上げる
20
ASPP の結果から「デコーダが信用しているのはボトルネック経路のほうだ」と読んだ。ならばボトルネックの解像度を上げれば効くはず。pool4 を通さず 8×8（71.7 m/画素）ではなく 16×16（35.8 m/画素）で計算し、受容野は dilation=2 で補った。
施策 | 面積F | bg10 比 | 箇所F | bg10 比 | TP=0 タイル
bg10 | 0.6636 | — | 0.6252 | — | —
+ ASPP（スキップ側） | 0.6730 | +0.009 | 0.6327 | +0.008 | 287枚（最少）
+ ASPP + ストライド8 | 0.6706 | +0.007 | 0.6394 | +0.014 | —
読みは支持されなかった
解像度を2倍にしても、スキップ側に ASPP を入れただけの条件（+0.009）を面積Fで超えない（+0.007）。前ページとあわせると、スキップ側もボトルネック側も律速ではないことになる。
ここで「U-Net のどの層を触っても動かない」ことが見えてきた。触った場所はエンコーダ・スキップ・ボトルネック・デコーダへの入力・損失・入力データの6か所。

## Slide 20
第3章 ⑧
仕組み — 全スケール結合（実装済み・未学習）
21
ここまでは「スキップに何を足すか」を変えてきた。最後に「どう渡すか」を変える。UNet3+ の考え方で、デコーダの各段が全解像度のスキップを受け取る。
128×128
128×128
64×64
64×64
32×32
32×32
16×16
16×16
スキップ
デコーダ
ボトルネック 8×8
細い点線＝従来（同じ解像度のスキップだけ）
太い赤線＝全スケール結合。64×64 の段が他の全解像度も受け取る
 | パラメータ | batch 32 の VRAM | 状態
ベース（2枝 U-Net） | 43.58M | — | 学習・評価済み
全スケール結合 | 52.66M | 9.26 GB | 未学習
＋ ブランチ別監督 | 52.81M | 9.39 GB | 未学習
＋ ブランチ別 ASPP | 53.36M | 10.58 GB | 未学習
浅い段は縮小、深い段は拡大してから渡す。畳み込みの順番を誤ると1ステップ 24.6 秒かかった。

## Slide 21
第3章 ⑨
損失関数 — 小さい箇所を重く扱う
22
画素で平均を取ると、小さい箇所は大きい箇所に比べて 8.45倍 過小評価される。箇所ごとに重みの総和が揃うよう正規化した損失（p で強さを調整）を実装した。
Chart: 
| 正規化なし | p = 0.5 | p = 1.0
箇所F | 0.6506 | 0.6596 | 0.6378
箇所Recall | 0.6188 | 0.6463 | 0.5953
非単調 — 機構が効いていない証拠
強くすれば単調に上がるはずが、p=1.0 では出発点より下がる。
理由：被覆0.5 を落ちた箇所の 69.4% は「1画素も出ていない」状態で、ロジットが負に張り付き勾配が飽和している。重みを8倍しても勾配は0のまま。
重み付けが届くのは「あと少しで当たる画素」だけで、それは全体の 5.9% しかない。
p=1.0 は「現状の過小評価 8.45倍 をちょうど打ち消す」設定として選んだのに悪化した。設計の意図どおりに動かない場合、機構より先に勾配が届いているかを見るべきだった。

## Slide 22
第3章 ⑩
背景タイルを学習に混ぜる（bg_ratio）
23
従来は警戒区域を含むタイルだけで学習していた。実運用では背景が 61% を占めるので、背景タイルを1割混ぜて「出さないこと」も学ばせた。
 | 広島 面積F | 広島 箇所F | 島根 背景での過検出画素
bg_ratio = 0（従来） | 0.6727 | 0.6506 | 2,234,652
bg_ratio = 0.1 | 0.6636 | 0.6252 | 2,016,145
差 | −0.009 | −0.025 | −218,507
狙いは達成、でも F値は下がる
背景での過検出は確かに減った。しかし「棄却を学ぶ」ことと「警戒区域を当てる」ことはトレードオフで、後者が下がった。
副作用：薄く広がる方向に変わった
誤検出の画素数は減ったが、誤検出が出てしまうタイル数は島根で 3,848 → 5,456枚に増えた。
この条件は後にテスト集合の汚染が見つかり、当初「+0.056 で最大の改善」と報告していた値を全面的に訂正した（第6章）。

## Slide 23
第 4 章
なぜ効かないのかを測った
24
8本の構造改良がどれも動かないので、「どこで失敗しているのか」を
タイル単位・層単位で測った。ここが今期いちばんの収穫。
282枚
1画素も当てられないタイル
61%
正解が外周16px帯にある
95%
3条件のいずれかに該当

## Slide 24
第4章 ①
まったく当てられないタイルの正体
25
正解に1画素も重ならないタイル 282枚（2,964枚中 9.5%）の性質を、検出できたタイルと比べた。
条件 | 枚数 | 割合 | 検出できたタイルでは
正解が全部 外周16px帯にある | 172 | 61% | 10.7%
傾斜コントラストが負（正解の方が緩斜面） | 169 | 60% | 50.9%
小さい（平均 300px 未満） | 235 | 83% | —
いずれかに該当 | 268 | 95% | —
① タイルの切り方の問題
61% は正解がタイルの外周16px帯にしかない。検出できたタイルでは 10.7% なので、6倍の偏り。箇所が隣のタイルにまたがって切れている。
② 入力に答えが無い問題
60% は正解領域のほうが周囲より緩斜面（中央値 −1.410°）。地形量からは「ここが危険」と判断できない。
失敗の大半はモデルの表現力不足ではなく、問題の与え方（①）と入力の不足（②）で説明できる。

## Slide 25
第4章 ②
情報はエンコーダでは失われていない
26
当初は「最初の CNN やボトルネックで小さい箇所の情報が消えている」と考えていた。各段の活性について、正解領域と周囲のコントラストを測って確かめた。
Chart: 
| enc1 | enc2 | enc3 | enc4
TP=0 タイル / 検出できたタイル の比 | 0.99 | 1.04 | 1.37 | 1.12
1.0 を超えていれば「失敗タイルのほうがコントラストが強い」
予想は外れた
失敗タイルでも、活性のコントラストは検出できたタイルと同等かむしろ高い（enc2 で1.04倍、enc3 で1.37倍）。
エンコーダは「そこに何かある」ことを捉えている。情報が消えているのではなく、デコーダがそれを出力に変換できていない。
この測定で「ボトルネックで情報が消えている」という当初の見立てが主因でないと分かり、以降は受容野と統合のしかたに狙いを移した。

## Slide 26
第4章 ③
クラス不均衡は問題の立て方が違った
27
学習に使った集合 | 正例（警戒区域）の割合
警戒ありタイルのみ（従来） | 9.33%
bg_ratio = 0.1 | 5.22%
背景込み全 38,148枚（実運用の分布） | 1.05%
正例を重く扱う箇所正規化損失は ±0.004 でほぼ無効だった。正例が少ないことが問題なら、ここが効くはず。
「正例が少ない」のではなく「負例の多様性が足りない」 —— これが実態だった。
根拠 1
bg_ratio は正例の割合を 9.33% → 5.22% に下げた（不均衡を悪化させた）のに、背景での過検出は確実に減った。負例を見せたことが効いている。
根拠 2
逆に正例を重くする損失（箇所正規化）は非単調で、強めると下がった。正例側に伸びしろが無い。
疑似データで正例を増やす方向は、この診断からは優先度が低い。むしろ実運用の分布（正例 1.05%）に近い負例をどう見せるかが課題。

## Slide 27
第 5 章
唯一効いたもの — オーバーラップ推論
28
失敗の 61% が「正解がタイルの外周にある」なら、タイルの切り方を
変えればよい。学習はやり直さず、推論のやり方だけを変えた。
+0.047〜+0.060
箇所F の改善
学習不要
既存の重みに後から適用
282 → 163
当てられないタイル

## Slide 28
第5章 ①
仕組み — オーバーラップ推論
29
失敗の 61% は正解が全部タイルの外周16px帯にある。窓をずらせば中心に来る。
中心
96×96
外周16px帯（面積の 43.75%）
ここに正解が全部収まるのが
失敗タイルの 61%（検出できたタイルでは 10.7%）
対象
3×3 を貼り合わせ、64px ずつずらした9窓
重い
中心ほど重い cos 窓で平均
学習は一切しない
既存の重みをそのまま使い、推論のやり方だけを変える。どの条件の重みにも後から掛けられる。
欠けた近傍は中央タイルの鏡像で埋める。広島の全38,148タイルは格子に重複なく載るので、8近傍が揃うタイルは 93.9%。代わりに推論コストは9倍になる。
窓をずらすと、外周にあった箇所がどれかの窓で中心に来る。統合規則を誤ると効果が消えるので、そこが肝になる。

## Slide 29
第5章 ②
結果 — 3×3 近傍を9窓ずらして推論する
30
対象タイルと周囲8枚を 384×384 に貼り合わせ、64px ずつずらした9つの窓で推論する。外周にあった箇所が、どれかの窓では中心に来る。統合は中心ほど重い cos 窓での平均。
条件 | 従来 面積F | OL 面積F | 従来 箇所F | OL 箇所F | 箇所F の差
FinalFusion_SAM_APM（出発点） | 0.6727 | 0.6937 | 0.6513 | 0.6984 | +0.047
bg_ratio = 0.1 | 0.6543 | 0.6799 | 0.6135 | 0.6736 | +0.060
bg10 + ASPP + ストライド8 | 0.6610 | 0.6815 | 0.6250 | 0.6780 | +0.053
+0.047〜+0.060
どの重みでも効く
103 / 172
境界で切れた箇所の救済（59.9%）
93.9%
8近傍が揃うタイル
学習側のどの改良（±0.01）よりも一桁大きく、しかも再学習が要らない。 モデルではなくタイルの切り方が最大のボトルネックだった。
広島の全38,148タイルは格子に重複なく載るので、近傍の貼り合わせが成立する。欠けた近傍は中央タイルの鏡像で埋めている。

## Slide 30
第5章 ③
統合のしかたで結果が大きく変わる
31
9つの窓の予測をどう1枚にまとめるか。ここを誤ると、せっかくの効果が消える。
Chart: 
| 単純平均 | 最大 | 中心重みつき平均 （cos 窓）
箇所F | 0.7102 | 0.6974 | 0.7446
単純平均
境界付近の予測が薄まり Recall が落ちる
最大
どれか1窓の誤検出を拾い Precision が落ちる
cos 窓（採用）
中心ほど重く平均する。窓の端の不確かな予測を弱める
この比較は当時のテスト集合（汚染あり）で測ったものなので絶対値は高めに出ているが、規則どうしの大小関係は変わらない。差は 0.047 あり、施策そのものの効果と同じ大きさ。
「やり方を変える」施策では、ハイパーパラメータ1つが施策の有無と同じだけ効く。

## Slide 31
第 6 章
研究の進め方で学んだこと
32
結果そのものと同じくらい大きかったのが、実験の管理のしかた。
途中で、報告していた値が間違っていたことが分かった。
58.9%
テスト集合に混ざっていた学習タイル
約 0.07
過大に出ていた F値
2つ
ひっくり返った結論

## Slide 32
第6章 ①
テスト集合の汚染 — 報告値が約0.07 過大だった
33
学習ノートブックと評価スクリプトで、テスト集合の作り方が食い違っていた。train_test_split は要素数に依存するので、同じ random_state=42 でも別の分割になる。
 | 分割の対象 | できるテスト集合
学習ノートブック（正） | 背景込み 17,149件 | 警戒2,946 + 背景484 = 3,430枚
評価スクリプト（誤） | 警戒ありのみ 14,816件 | 2,964枚
結果、評価に使った2,964枚のうち 1,746枚（58.9%）が学習に使ったタイルだった。
条件 | 訂正前（誤） | 訂正後 | 差
bg_ratio = 0.1 | 0.7285 | 0.6636 | −0.065
bg10 + ASPP + ストライド8 | 0.7403 | 0.6706 | −0.070
ひっくり返った結論：「bg_ratio が最大の改善」「ストライド8 が唯一 bg10 を超えた」
汚染していた評価 58件を削除し、分割ロジックを修正して全条件を測り直した。まとめ資料も全面改訂した。

## Slide 33
第6章 ②
再発を防ぐために直したこと
34
テスト集合の定義が2か所にあった
学習ノートブックと評価スクリプトの両方に分割ロジックがあり、片方だけ変えるとずれる。本来は共通ライブラリに1つ置いて両方から呼ぶべき。
config が効いていなかった
エポック数と bg_ratio がノートブックに直書きされており、設定ファイルの値が無視されていた。設定から読むよう全ノートブックを修正。
結果を1件1ファイルで残す形にした
条件・機械・日時・テスト集合・評価方式を1件ごとに JSON で保存し、そこから表を組み立てる。いま 614件。重複 ID を検査する手順も入れた。
早期終了を入れた
最良エポックは 41〜73 だった。1000エポック回していた時間の8割以上が無駄。
2台のPC（Ubuntu / Windows）でブランチを分けて並行に学習し、PR 経由で統合する運用も整えた。重みは外部SSDに置き、リポジトリには入れない。

## Slide 34
総括
学習側の施策 — 出発点 0.6727 / 0.6506 を超えたか
35
施策 | 触った場所 | 広島 面積F | 広島 箇所F | 判定
データ拡張 | 入力（前処理） | 0.6974 | 0.6642 | ○ +0.025
監督Attention ブランチ別 | スキップ接続 | 0.6776 | 0.6523 | △ +0.005
箇所正規化損失 p=0.5 | 損失関数 | 0.6763 | 0.6596 | △ +0.004
ASPP | スキップ接続 | 0.6730 | 0.6327 | × ±0.000
出力ストライド 8 | ボトルネック | 0.6706 | 0.6394 | × −0.002
箇所正規化損失 p=1.0 | 損失関数 | 0.6692 | 0.6378 | × −0.004
深層監督 1段 / 3段 | スキップ接続 | 0.6654 | 0.6404 | × −0.007
背景タイル混入 bg=0.1 | 入力データ | 0.6636 | 0.6252 | × −0.009
既存4構造が収まる帯は 0.672〜0.681、検証F1 上位10エポックのゆらぎ幅は 0.003〜0.005。この帯とゆらぎを超えたのはデータ拡張だけ。
一方、オーバーラップ推論（学習不要）は 箇所F +0.047〜+0.060。 学習側の最良（+0.025）の2倍以上。

## Slide 35
まとめ
分かったこと
36
1
U-Net の内部をどう触っても ±0.01 しか動かない
エンコーダ・スキップ・ボトルネック・デコーダへの入力・損失・入力データの6か所を触ったが、どれも律速ではなかった。
2
スキップ接続の質はデコーダにとって律速ではない
ASPP で補助ヘッド単体は F +0.119 改善したのに、本体は +0.009 しか動かない。
3
失敗の 61% はタイルの切り方で説明できる
1画素も当てられないタイルの 61% は、正解が全部タイルの外周16px帯にある。
4
タイルの切り方を変えるだけで +0.05 動く
オーバーラップ推論は学習不要で 箇所F +0.047〜+0.060。学習側の最良の2倍以上。
結論：「モデルが悪い」のではなく「問題の与え方が悪い」。

## Slide 36
今後
次にやること
37
順 | やること | 根拠 | 状態
1 | オーバーラップ推論を島根でも測る | 広島で +0.047〜+0.060。近傍に学習タイルが含まれる影響を外す必要がある | 未
2 | 窓数・統合の重みを詰める | 9窓・cos窓しか試していない。16窓やガウス窓で伸びるか | 未
3 | 航空写真の解像度を上げる | いま9倍に縮めて捨てている。入力側の情報量を戻す | 未
4 | 建物・土地利用を入力に足す | 当てられないタイルの 60% は傾斜コントラストが負で、地形からは答えが出ない | 未
5 | 複数シードで再現性を確かめる | 0.005 の差を議論する前提。島根で監督を足すほど単調に良くなる兆候の検証 | 未
3 と 4 は「入力を増やす」方向
学習側の工夫が一通り尽きた以上、入力に無い情報を足すしか残っていない、というのがここまでの結論。
作成済みで未学習の条件（出力ストライド4、全スケール結合3本、bg30 / bg50）も残っているが、同系統が効かなかったので優先度は下げている。