## Slide 1
研究紹介
急傾斜地崩壊危険区域の自動抽出
深層学習（U-Net）で、標高データと航空写真から危険区域の候補を描き出す
1
研究背景
急傾斜地の崩壊は毎年各地で被害を出しており、都道府県は崩れるおそれのある斜面を危険区域に指定して、警戒・避難や対策工事の対象にしている。ただし指定には現地調査が要り、県全体を人手で見て回る負担は大きい。
この研究が解く問題
標高と航空写真だけを入力に、どこが危険区域になりそうかを画素単位で塗り分ける。
2
データと手法
対象地域
広島 38,148タイル 学習
島根 24,569タイル 検証
1タイル
128×128画素
1辺 573 m
4.48 m/画素
入力
傾斜量（標高から計算）
＋ 航空写真 RGB
モデル
2入力を別々の枝で
符号化する U-Net
3
評価のしかたを設計した
面積（画素）だけでは「何箇所見つけたか」が分からない。行政が扱う単位は箇所なので、かたまり単位で数える評価を設計・実装した。
 | 面積F値 | 箇所F値
広島（学習した県） | 0.6727 | 0.6506
島根（未学習の県） | 0.5381 | 0.4820
＋ オーバーラップ推論（広島） | 0.6937 | 0.6984
実験の規模
学習した条件 29／自作した構造 8
記録した評価 614件
4
分かったこと
U-Net の内部をどう触っても精度は ±0.01 しか動かない
スキップ接続・ボトルネック・損失関数など6か所に手を入れ、8種類の構造を自作して試したが、どれも律速ではなかった。
失敗の 61% は「タイルの切り方」で説明できる
1画素も当てられないタイルの 61% は、正解が全部タイルの外周16px帯にあった。箇所が隣のタイルにまたがって切れている。
切り方を変えるだけで、学習側の最良の2倍以上動いた
近傍タイルを貼り合わせて9つの窓で推論し統合すると箇所F値が +0.047〜+0.060。再学習は要らない。
結論 「モデルが悪い」のではなく「問題の与え方が悪い」。次は入力に無い情報を足す方向へ。